## Slide 1
PREDSTAVITEV ZA OBČINSKE SVETNIKE
Gradnja kanalizacije
v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu
Predinvesticijska zasnova | Občina Dol pri Ljubljani | marec 2026
Vir: PIZ, marec 2026

## Slide 2
Ključna sporočila
Projekt odpravlja manjkajočo javno kanalizacijo v edini občinski aglomeraciji nad 2.000 PE.
Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu | PIZ, marec 2026
02
2.131 PE
skupna obremenitev aglomeracije
43,08 %
trenutna priključenost na JKO/ČN
6,3 km
novih oziroma nadgrajenih cevi
1.263
prebivalcev priključenih na javno omrežje
Optimalna varianta: izvedba s sofinanciranjem
Omogoča enak infrastrukturni učinek ob bistveno nižji proračunski obremenitvi občine.

## Slide 3
Obstoječe stanje in potreba po investiciji
Aglomeracija Zaboršt pri Dolu danes ne dosega zahtevanega standarda opremljenosti.
Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu | PIZ, marec 2026
03
• Občina ima 9 aglomeracij; Zaboršt pri Dolu je edina v razredu nad 2.000 PE. • Del območja je že priključen na javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje, del pa še uporablja individualne oziroma neustrezne sisteme. • Obstoječa ČN Dol ima zmogljivost 4.000 PE in še razpoložljive kapacitete za nadgradnjo sistema.
Priključenost
43,08 %
Brez JKO/ČN
56,92 %
Sporočilo za odločanje
1. Varianta brez investicije ne zagotavlja skladnosti z evropsko in slovensko zakonodajo.
2. Ne odpravlja okoljskih tveganj zaradi neustreznega odvajanja odpadnih voda.
3. Izvedba projekta je za aglomeracijo nad 2.000 PE zakonska obveznost občine.

## Slide 4
Namen, cilji in kazalniki
Investicija je usmerjena v izpolnitev zahtev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu | PIZ, marec 2026
04
• Namen: urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz objektov v aglomeraciji. • Cilj: odprava neskladij v aglomeraciji s skupno obremenitvijo nad 2.000 PE. • Uskladitev s specifičnim ciljem RSO2.5: dostop do vode in trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.
Kazalnik
Merska enota
Vrednost
RCO31: dolžina novih ali nadgrajenih cevi
km
6,3
RCR42: prebivalci priključeni na javno omrežje
osebe
1.263

## Slide 5
Načrtovan projekt
Izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema za komunalno odpadno vodo.
Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu | PIZ, marec 2026
05
• Območje: Dol pri Ljubljani, Videm, Zaboršt pri Dolu in Zajelše. • Skupna dolžina novozgrajenega omrežja: 6.303,03 m. • Omrežje se navezuje na obstoječe oziroma predvidene sisteme, čiščenje pa na ČN Dol oziroma za manjši del na ČN Podgora. • Projekt omogoča priključevanje objektov, ki danes niso ustrezno priključeni.
Projektni učinek
6,303 m
novih kanalov na območju aglomeracije
1.263
prebivalcev priključenih na sekundarno omrežje

## Slide 6
Obseg po območjih
Večina novega omrežja je predvidena na območju Zaboršta in Zajelš.
Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu | PIZ, marec 2026
06
Predvideni kanali
Dol in Videm
1.019,09 m
Zaboršt in Zajelše
5.283,94 m
Skupaj 6.303,03 m novih kanalizacijskih vodov. Obseg je razdeljen med kanale na območju Dol/Videm ter večji sklop Zaboršt/Zajelše.
Območje
Dolžina
Dol in Videm
1.019,09 m
Zaboršt in Zajelše
5.283,94 m

## Slide 7
Obravnavane variante
Tehnični učinek investicijskih variant je primerljiv; razlika je predvsem v virih financiranja in izvedljivosti.
Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu | PIZ, marec 2026
07
Varianta
Vsebina
Presoja za občino
Brez investicije
Ohrani obstoječe stanje
Ne odpravlja neskladij in ni sprejemljiva kot razvojna rešitev
V1: s sofinanciranjem
Isti infrastrukturni poseg + sofinanciranje KS/RS
Nižja proračunska obremenitev, boljša izvedljivost in ekonomika
V2: z lastnimi sredstvi
Isti infrastrukturni poseg brez zunanjih virov
Višji stroški za občino, daljša izvedba in večje tveganje
Priporočena za nadaljnjo izvedbo: Varianta 1
Razlog: enak fizični učinek, manjša finančna vrzel in ugodnejši ekonomski kazalniki.

## Slide 8
Vrednost investicije
Vrednosti so prikazane z DDV; pri sofinancirani varianti je skupna vrednost nižja, proračunska obremenitev pa bistveno nižja.
Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu | PIZ, marec 2026
08
Postavka
V1: s sofinanciranjem
V2: lastna sredstva
Stalne cene, skupaj z DDV
6.525.188 EUR
7.460.365 EUR
Tekoče cene, skupaj z DDV
6.686.070 EUR
7.778.686 EUR
Občinski proračun – tekoče cene
2.686.070 EUR
7.778.686 EUR
Razlika proračunske obremenitve
—
+5,09 mio EUR pri V2
Vrednosti v mio EUR
V1 tekoče
6,69
V2 tekoče
7,78
V1 občina
2,69
V2 občina
7,78
Ključno: sofinanciranje v V1 zmanjša neposredno proračunsko breme za približno 5,09 mio EUR v primerjavi z V2.

## Slide 9
Finančna konstrukcija
Pri varianti 1 sta predvidena Kohezijski sklad in prispevek RS; pri varianti 2 ni zunanjih virov.
Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu | PIZ, marec 2026
09
3,40 mio EUR
Kohezijski sklad
0,60 mio EUR
Prispevek Republike Slovenije
4,00 mio EUR
Skupaj zunanja sredstva
Vir financiranja
V1 tekoče cene
Delež V1
V2
Kohezijski sklad
3.400.000 EUR
50,85 %
0 EUR
Prispevek RS
600.000 EUR
8,97 %
0 EUR
Občinski proračun
2.686.070 EUR
40,17 %
7.778.686 EUR
Skupaj
6.686.070 EUR
100 %
7.778.686 EUR
Za občinski svet je najpomembnejša razlika: v V1 občina financira približno 40 % tekoče vrednosti projekta, v V2 pa celoten projekt.

## Slide 10
Časovni načrt izvedbe
Sofinancirana varianta omogoča zaključek približno dve leti prej.
Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu | PIZ, marec 2026
10
Aktivnost
Varianta 1
Varianta 2
Priprava razpisne dokumentacije
marec 2026
marec 2026
Izvedba javnega naročila
april–maj 2026
april–maj 2026
Izvedba GOI del
junij 2026–oktober 2028
junij 2026–oktober 2030
Uporabno dovoljenje
december 2028
december 2030
Predaja objekta v uporabo
januar 2029
januar 2031
Časovna razlika
V1
zaključek v 2029
V2
zaključek v 2031
Daljši čas izvedbe pri V2 povečuje izpostavljenost tveganjem: cene, javna naročila, izvajalci, proračunska dinamika.

## Slide 11
Učinki projekta in okoljska sprejemljivost
Projekt prinaša pomembne javne koristi, ki niso v celoti izražene v finančnih tokovih.
Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu | PIZ, marec 2026
11
• zmanjšanje tveganja onesnaževanja tal, površinskih in podzemnih voda; • višja kakovost bivanja in urejena osnovna komunalna infrastruktura; • večja zanesljivost izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja; • skladnost z načelom DNSH: brez pomembne škode šestim okoljskim ciljem EU; pozitiven vpliv na vode in preprečevanje onesnaževanja.
Okoljski cilj
Presoja
Trajnostna raba in varstvo vodnih virov
pozitiven vpliv
Preprečevanje onesnaževanja
pozitiven vpliv
Biodiverziteta in ekosistemi
brez pomembnega negativnega vpliva

## Slide 12
Finančni in ekonomski kazalniki
Projekt kot javna komunalna infrastruktura ni finančno donosen, je pa družbeno upravičen.
Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu | PIZ, marec 2026
12
Kazalnik
V1
V2
FNPV
-3.247.447 EUR
-3.949.558 EUR
FIRR
-0,17 %
-0,93 %
ENPV
869.351 EUR
145.317 EUR
EIRR
6,36 %
4,30 %
B/C
1,2294
1,0349
Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV)
V1
869.351 EUR
V2
145.317 EUR
Razmerje koristi/stroški
V1
1,2294
V2
1,0349
Sklep: obe investicijski varianti ustvarjata pozitivno družbeno korist; V1 dosega prepričljivo boljše kazalnike.

## Slide 13
Ključna tveganja in obvladovanje
Tveganja so obvladljiva, vendar se pri daljši izvedbi in višji proračunski obremenitvi povečajo.
Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu | PIZ, marec 2026
13
Tveganje
Možen vpliv
Predviden ukrep
Postopki javnega naročanja
zamuda, ponovitev razpisa
jasen obseg, kakovostna razpisna dokumentacija
Izbor izvajalcev
rok, stroški, kakovost
reference, kadrovski pogoji, stalni nadzor
Proračunska dinamika
zamik izvedbe ali rebalans
zagotovitev virov in realen načrt plačil
Komunikacija z javnostjo
podaljšanje postopkov
pravočasno informiranje in usklajevanje z uporabniki
Poseben poudarek
V1 zmanjšuje izvedbeno in finančno tveganje, ker zagotavlja zunanje vire in krajšo predvideno dinamiko izvedbe.

## Slide 14
Primerjava variant in izbor optimalne variante
Multikriterijska analiza daje Varianti 1 vseh 100 točk, Varianti 2 pa 55,8 točke.
Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu | PIZ, marec 2026
14
Skupina meril
Utež
V1
V2
Finančna merila
30 %
30
13,2
Ekonomska merila
35 %
35
17,6
Merila učinka, vzdržnosti in izvedljivosti
35 %
35
25
SKUPAJ
100 %
100
55,8
Skupni rezultat
Varianta 1
100
Varianta 2
55,8
Zakaj V1?
• boljša finančna izvedljivost • višja družbena korist • nižja proračunska obremenitev • krajša predvidena izvedba

## Slide 15
Predlog usmeritve za občinski svet
Predlaga se nadaljnja obravnava in izvedba Variante 1 – izvedba projekta s sofinanciranjem.
• Projekt je okoljsko, razvojno in družbeno utemeljen. • Odpravlja obstoječa neskladja na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. • S sofinanciranjem je za občinski proračun bistveno bolj obvladljiv. • Omogoča hitrejšo izvedbo in dolgoročno izboljšuje kakovost bivanja v aglomeraciji.
Priporočilo: potrditev PIZ in nadaljevanje priprave investicijskega programa ter postopkov za izvedbo.
Vir: Predinvesticijska zasnova, Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu, marec 2026